## Slide 1
SISTEMAS BIOMECATRONICOS
Semana 5: Práctica con señales biomédicas: EMG y EEG
ESPOL · Clase virtual de 1 h 45 min · Taxonomía de Bloom
Notes: Presentación de la sesión 5 de 14. Dar la bienvenida, verificar audio y video, y recordar las reglas de participación.

## Slide 2
Objetivos de clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
Recordar
Recordar el origen fisiológico de la EMG y del EEG y sus bandas de frecuencia típicas.
Comprender
Explicar por qué se filtra la señal y qué hace un filtro pasa banda.
Aplicar
Aplicar filtrado y ventaneo a un registro y calcular RMS de EMG y potencia por banda de EEG.
Analizar
Analizar cómo cambian las características entre reposo y movimiento (o ojos abiertos y cerrados).
Evaluar
Evaluar la calidad de la señal e identificar artefactos.
Crear
Crear un pipeline completo: señal, filtro, características y clasificador.
Notes: Leer los seis objetivos, uno por cada nivel de la taxonomía de Bloom revisada. Al final de la clase el quiz verifica los primeros niveles y la tarea cubre los superiores. Resultado de aprendizaje: Preprocesa señales EMG y EEG, extrae características y entrena un clasificador sencillo con ellas.

## Slide 3
Resumen de la clase anterior
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
Semana 4: Algoritmos de ML en biomedicina: clasificación, regresión y modelos no supervisados
1
La sensibilidad y la especificidad importan más que la exactitud en diagnóstico.
2
La validación cruzada, por paciente, da una estimación más honesta del desempeño.
3
El costo clínico de un falso negativo suele ser mayor que el de un falso positivo.
Notes: Repaso de la semana 4. Pedir a dos estudiantes que expliquen una idea con sus palabras antes de avanzar. Resultado previo: Aplica algoritmos de clasificación, regresión y agrupamiento a un conjunto de datos biomédico y evalúa su desempeño.

## Slide 4
Agenda de la sesión: 105 minutos
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
0–10 min
Apertura
Recordar
10 min
10–30 min
Exposición
Comprender
20 min
30–50 min
Demostración en vivo
Aplicar
20 min
50–55 min
Pausa
Descanso
5 min
55–80 min
Práctica en salas virtuales
Analizar
25 min
80–95 min
Plenaria y discusión
Evaluar
15 min
95–105 min
Cierre y evaluación
Crear
10 min
Notes: Paso a paso de la clase: 0–10 min · Apertura: Repaso de métricas y objetivos. Recordar la ética del manejo de datos fisiológicos. 10–30 min · Exposición: Exposición: adquisición y características de EMG y EEG, ruido y artefactos, filtros, ventaneo y características (RMS, MAV, bandas alfa y beta). 30–50 min · Demostración en vivo: Demostración en Colab: cargar un registro, filtrar, graficar y extraer características con NeuroKit2 y MNE. 50–55 min · Pausa: Pausa de 5 minutos. 55–80 min · Práctica en salas virtuales: Salas de 4 personas: extraer características de dos condiciones distintas y entrenar un clasificador simple. Comparar resultados. 80–95 min · Plenaria y discusión: Plenaria: cada sala muestra su gráfica y su métrica. Discusión sobre artefactos oculares, cardiacos y de movimiento. 95–105 min · Cierre y evaluación: Quiz en Google Forms, publicación de la tarea y adelanto de la semana 6 (ECG y PPG).

## Slide 5
Cómo trabajaremos: niveles de Bloom en la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
1. Recordar
Apertura y repaso rápido
2. Comprender
Exposición con ejemplos
3. Aplicar
Demostración en vivo
4. Analizar
Práctica en salas virtuales
5. Evaluar
Plenaria y rúbrica
6. Crear
Cierre, quiz y tarea
Notes: La sesión recorre los seis niveles de la taxonomía de Bloom revisada, de recordar a crear, con una actividad para cada uno.

## Slide 6
Lo que preparaste antes de la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
Comprender
35 min
Leer el artículo de NeuroKit2 y la introducción de MNE-Python sobre análisis EEG
Entregable: Glosario de cinco términos
Recordar
20 min
Explorar el conjunto de EEG de movimiento e imaginación motora y ubicar los archivos
Entregable: Lista de tareas registradas
Aplicar
15 min
Instalar NeuroKit2 y MNE en Colab
Entregable: Instalación exitosa
Notes: Preguntar al grupo quién completó cada actividad previa y qué dudas surgieron. Usar sus respuestas para ajustar el ritmo de la exposición.

## Slide 7
Origen fisiológico de EMG y EEG
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
EMG
Suma de potenciales de unidades motoras
Banda útil aproximada de 20 a 450 Hz
Amplitud de microvoltios a milivoltios
EEG
Actividad sináptica de la corteza
Banda útil aproximada de 0,5 a 45 Hz
Amplitud de pocos microvoltios
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 8
Bandas del EEG
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
1
Delta (0,5 a 4 Hz)
Predomina en sueño profundo.
2
Theta (4 a 8 Hz)
Somnolencia y algunos estados de memoria.
3
Alfa (8 a 13 Hz)
Reposo con ojos cerrados; aumenta al cerrar los ojos.
4
Beta (13 a 30 Hz)
Actividad cognitiva y motora.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 9
Cadena de adquisición
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
1
Electrodos
Contacto estable con la piel, piel limpia.
2
Amplificador diferencial
Amplifica la diferencia y rechaza el ruido común.
3
Filtro analógico
Limita la banda antes de muestrear.
4
Muestreo
Frecuencia al menos el doble de la máxima útil (Nyquist).
5
Conversión A/D
Convierte a valores digitales para el computador.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 10
Ruido y artefactos
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
1
Interferencia de red
60 Hz en Ecuador; se atenúa con un filtro notch.
2
Movimiento del electrodo
Produce saltos lentos y cambios bruscos.
3
Parpadeo y movimiento ocular
Contaminan el EEG frontal.
4
Señal cardiaca
El ECG puede aparecer en EMG del tronco.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 11
Filtrado de la señal
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
Pasa banda: 20–450 Hz (EMG) · 0,5–45 Hz (EEG)
1
Notch
Elimina la interferencia de 60 Hz.
2
Butterworth
Filtro de respuesta suave, muy usado.
3
Sin desfase
Filtrar hacia adelante y atrás evita desplazar la señal.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 12
Ventaneo de la señal
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
1
Dividir
Ventanas de unos 200 ms para EMG.
2
Solapar
Un solapamiento del 50 % da más muestras.
3
Extraer
Calcular características en cada ventana.
4
Etiquetar
Cada ventana recibe la etiqueta de su condición.
5
Entrenar
Cada fila de la tabla es una ventana.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 13
Características del EMG
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
RMS = √( (1/N) Σ xᵢ² )
1
MAV
Valor absoluto medio de la ventana.
2
Cruces por cero
Cuántas veces cambia de signo la señal.
3
Longitud de onda
Suma de diferencias entre muestras consecutivas.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 14
Potencia por bandas en EEG
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
1
Densidad espectral
Método de Welch para estimar la potencia por frecuencia.
2
Potencia por banda
Integrar la densidad en delta, theta, alfa y beta.
3
Razón alfa/beta
Resume el estado de reposo frente a la activación.
4
Ejemplo clásico
La potencia alfa suele subir al cerrar los ojos.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 15
Conjunto de EEG de movimiento e imaginación
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
109
voluntarios
64
canales de EEG
160 Hz
frecuencia de muestreo
Tareas: abrir y cerrar puños o pies, reales e imaginados, más líneas base de ojos abiertos y cerrados.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 16
Demostración en vivo
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
Qué haremos (20 min)
Demostración en Colab: cargar un registro, filtrar, graficar y extraer características con NeuroKit2 y MNE.
1
Sigue en tu propio Colab o software mientras se muestra
2
Anota tus dudas en el chat con el número de paso
3
Guarda capturas para tu entregable
Notes: Demostración (20 min): Demostración en Colab: cargar un registro, filtrar, graficar y extraer características con NeuroKit2 y MNE.

## Slide 17
Práctica en salas virtuales
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
25
minutos
salas de 4 personas
Salas de 4 personas: extraer características de dos condiciones distintas y entrenar un clasificador simple. Comparar resultados.
Moderador/a
Cuida el tiempo y da la palabra.
Ejecutor/a
Comparte pantalla y corre el ejercicio.
Verificador/a
Revisa resultados y unidades.
Relator/a
Resume hallazgos en el documento.
Notes: Abrir las salas en Zoom y asignar roles. Pasar por cada sala durante el trabajo. Actividad: Salas de 4 personas: extraer características de dos condiciones distintas y entrenar un clasificador simple. Comparar resultados.

## Slide 18
Plenaria y discusión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
Plenaria: cada sala muestra su gráfica y su métrica. Discusión sobre artefactos oculares, cardiacos y de movimiento.
1
Claridad
La explicación se entiende sin ver el código.
2
Evidencia
Respalda con datos, métricas o cálculos.
3
Seguridad del paciente
Considera el riesgo de equivocarse.
Notes: Plenaria (15 min). Criterios de la rúbrica de coevaluación: claridad, evidencia y seguridad del paciente. Plenaria: cada sala muestra su gráfica y su métrica. Discusión sobre artefactos oculares, cardiacos y de movimiento.

## Slide 19
Quiz de cierre (Google Forms)
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
1
¿Qué frecuencia de red se filtra con el notch en Ecuador?
2
¿Qué banda del EEG aumenta con los ojos cerrados?
3
¿Qué calcula el RMS?
4
¿Para qué se usan ventanas solapadas?
5
Nombra un artefacto que contamina el EEG frontal.
Notes: Respuestas esperadas: 1. 60 Hz. 2. Alfa, de 8 a 13 Hz. 3. La raíz de la media de los cuadrados de la ventana; mide la amplitud de la actividad. 4. Para obtener más ejemplos y seguir cambios rápidos de la señal. 5. El parpadeo o el movimiento ocular.

## Slide 20
Resumen de la clase de hoy
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
1
EMG y EEG se filtran, se dividen en ventanas y se resumen con características.
2
RMS sirve para EMG y la potencia por bandas (alfa, beta) para EEG.
3
Reconocer artefactos es parte del análisis, no un detalle.
Notes: Cerrar con las tres ideas clave. Pedir a un estudiante que las resuma en una frase.

## Slide 21
Después de la clase: tarea
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
Aplicar
45 min
Completar el cuaderno de la clase con una segunda condición y reportar exactitud
Entregable: Cuaderno ejecutado
Analizar
25 min
Redactar qué artefactos aparecieron y cómo los mitigarías
Entregable: Texto de media página
Crear
25 min
Proponer un pipeline de control para una prótesis basado en EMG
Entregable: Diagrama y descripción
Notes: Explicar cada entregable y su fecha en el aula virtual.

## Slide 22
Recursos y enlaces de la sesión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
NeuroKit2: toolbox de Python para señales fisiológicas (artículo)
https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01516-y
MNE-Python: visión general del análisis EEG
https://mne.tools/stable/auto_tutorials/intro/10_overview.html
EEG Motor Movement/Imagery Dataset (PhysioNet)
https://physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/
Google Colab
https://colab.research.google.com/
NeuroKit2 en PyPI
https://pypi.org/project/neurokit2/
EMG dataset in Lower Limb (UCI)
https://archive.ics.uci.edu/dataset/278/emg+dataset+in+lower+limb
Enlaces confirmados por búsqueda web el 30/09/2026; ábrelos una vez antes de la clase.
Notes: Compartir este enlace en el chat al final de la clase.

## Slide 23
Próxima clase: Semana 6
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 5
Práctica con señales biomédicas: ECG (EKG) y PPG
Detecta picos R y pulsos, calcula frecuencia cardiaca y variabilidad, y clasifica latidos con características extraídas de ECG y PPG.
Antes de esa clase
Ver la descripción del conjunto MIT-BIH y anotar las clases de latidos
Revisar la descripción del conjunto BIDMC con ECG, PPG y respiración
Instalar NeuroKit2 en Colab y ejecutar el ejemplo de ECG
Notes: Adelanto de la semana 6. Recordar las actividades previas y su duración.