## Slide 1
SISTEMAS BIOMECATRONICOS
Semana 7: Imágenes médicas: rayos X, TAC, ecografía, resonancia magnética y PET
ESPOL · Clase virtual de 1 h 45 min · Taxonomía de Bloom
Notes: Presentación de la sesión 7 de 14. Dar la bienvenida, verificar audio y video, y recordar las reglas de participación.

## Slide 2
Objetivos de clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Recordar
Nombrar cinco modalidades de imagen (rayos X, TAC, ecografía, resonancia magnética, PET) y su formato DICOM.
Comprender
Explicar qué mide cada modalidad y qué contraste ofrece.
Aplicar
Abrir y visualizar un estudio DICOM y ajustar ventana y nivel.
Analizar
Analizar ventajas y limitaciones de cada modalidad para una patología dada.
Evaluar
Evaluar qué modalidad conviene para tumor cerebral, fractura y lesión pulmonar.
Crear
Diseñar un preprocesamiento de imágenes (normalización, recorte, aumento de datos).
Notes: Leer los seis objetivos, uno por cada nivel de la taxonomía de Bloom revisada. Al final de la clase el quiz verifica los primeros niveles y la tarea cubre los superiores. Resultado de aprendizaje: Compara las modalidades de imagen médica según física, contraste, riesgos y aplicaciones, y prepara imágenes para modelos de ML.

## Slide 3
Resumen de la clase anterior
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Semana 6: Práctica con señales biomédicas: ECG (EKG) y PPG
1
La frecuencia cardiaca sale del intervalo RR: FC = 60 / RR.
2
El PPG detecta pulsos por cambios ópticos y es sensible al movimiento.
3
Las características de intervalo ayudan a separar latidos normales de arrítmicos.
Notes: Repaso de la semana 6. Pedir a dos estudiantes que expliquen una idea con sus palabras antes de avanzar. Resultado previo: Detecta picos R y pulsos, calcula frecuencia cardiaca y variabilidad, y clasifica latidos con características extraídas de ECG y PPG.

## Slide 4
Agenda de la sesión: 105 minutos
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
0–10 min
Apertura
Recordar
10 min
10–30 min
Exposición
Comprender
20 min
30–50 min
Demostración en vivo
Aplicar
20 min
50–55 min
Pausa
Descanso
5 min
55–80 min
Práctica en salas virtuales
Analizar
25 min
80–95 min
Plenaria y discusión
Evaluar
15 min
95–105 min
Cierre y evaluación
Crear
10 min
Notes: Paso a paso de la clase: 0–10 min · Apertura: Repaso de señales y objetivos. Pregunta inicial: ¿qué imagen te han hecho o conoces? 10–30 min · Exposición: Exposición: física básica y contraste de rayos X, TAC, ecografía, resonancia magnética y PET; riesgos por radiación; formato DICOM. 30–50 min · Demostración en vivo: Demostración en 3D Slicer: cargar un estudio, ajustar ventana y nivel, medir una distancia y observar cortes axial, sagital y coronal. 50–55 min · Pausa: Pausa de 5 minutos. 55–80 min · Práctica en salas virtuales: Salas de 4 personas: para tres patologías, elegir la modalidad más adecuada y justificar con contraste, riesgo y costo. 80–95 min · Plenaria y discusión: Plenaria: cada sala defiende su elección. Discusión sobre acceso a estas tecnologías en hospitales de la región. 95–105 min · Cierre y evaluación: Quiz en Google Forms, publicación de la tarea y adelanto de la semana 8 (introducción a deep learning).

## Slide 5
Cómo trabajaremos: niveles de Bloom en la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1. Recordar
Apertura y repaso rápido
2. Comprender
Exposición con ejemplos
3. Aplicar
Demostración en vivo
4. Analizar
Práctica en salas virtuales
5. Evaluar
Plenaria y rúbrica
6. Crear
Cierre, quiz y tarea
Notes: La sesión recorre los seis niveles de la taxonomía de Bloom revisada, de recordar a crear, con una actividad para cada uno.

## Slide 6
Lo que preparaste antes de la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Comprender
30 min
Leer la descripción de las colecciones de TCIA y elegir una con CT, MRI o PET
Entregable: Nombre de la colección y modalidad
Aplicar
20 min
Descargar e instalar 3D Slicer
Entregable: Captura de Slicer abierto
Recordar
15 min
Ver la estructura del conjunto de radiografías de tórax
Entregable: Cantidad de clases e imágenes
Notes: Preguntar al grupo quién completó cada actividad previa y qué dudas surgieron. Usar sus respuestas para ajustar el ritmo de la exposición.

## Slide 7
Panorama de las modalidades
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1
Rayos X y TAC
Miden la atenuación de rayos X por los tejidos; usan radiación ionizante.
2
Ecografía
Usa ecos de ultrasonido; no emplea radiación.
3
Resonancia magnética
Usa campo magnético y radiofrecuencia; sin radiación ionizante.
4
PET
Detecta un radiotrazador y muestra la función metabólica.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 8
Rayos X frente a TAC
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Rayos X
Una proyección 2D del cuerpo
Rápido y de bajo costo
Útil en fracturas y tórax
TAC
Cortes 3D reconstruidos de muchas proyecciones
Mayor dosis de radiación
Excelente para hueso, pulmón y urgencias
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 9
Ecografía frente a resonancia magnética
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Ecografía
Tiempo real y portátil
Depende del operador
Útil en abdomen, corazón y embarazo
Resonancia magnética
Gran contraste en tejidos blandos
Estudios largos y costosos
Útil en cerebro, columna y articulaciones
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 10
PET y medicina nuclear
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1
Radiotrazador
El FDG es un análogo de la glucosa marcado con un emisor de positrones.
2
Imagen funcional
Las zonas con mayor consumo de glucosa aparecen más intensas.
3
PET/CT
Fusiona función (PET) y anatomía (TAC).
4
Usos
Oncología y neurología, entre otros.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 11
Unidades Hounsfield en la TAC
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
HU = 1000 · (μ − μagua) / (μagua − μaire)
1
Referencias
Agua = 0 HU; aire = −1000 HU.
2
Tejidos
Grasa con valores negativos; hueso denso con valores muy altos.
3
Utilidad
Permite comparar estudios y segmentar por umbral.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 12
El formato DICOM
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1
Estándar
Formato universal de imagen médica.
2
Metadatos
Cabecera con datos del paciente, equipo y adquisición.
3
Jerarquía
Paciente, estudio, serie e imagen.
4
Privacidad
Anonimizar antes de compartir o entrenar.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 13
Ventana y nivel
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1
Nivel
Valor central de intensidad que se muestra.
2
Ancho de ventana
Rango mostrado; define el contraste.
3
Pulmón
Ventana ancha y nivel bajo.
4
Hueso
Ventana ancha y nivel alto.
5
Cerebro
Ventana estrecha para ver diferencias sutiles.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 14
Preprocesamiento para machine learning
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1
Anonimizar
Quitar datos personales de imágenes y metadatos.
2
Normalizar
Escalar intensidades a un rango común.
3
Redimensionar
Recortar y fijar un tamaño de entrada.
4
Aumentar
Giros y rotaciones leves, sin distorsionar anatomía.
5
Dividir
Separar entrenamiento y prueba por paciente.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 15
Elegir la modalidad según el caso
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1
Tumor cerebral
Resonancia magnética por su contraste de tejidos blandos.
2
Fractura
Rayos X; TAC si hace falta detalle 3D.
3
Lesión pulmonar
TAC de tórax o radiografía según la sospecha.
4
Extensión metabólica de un tumor
PET/CT.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 16
Demostración en vivo
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Qué haremos (20 min)
Demostración en 3D Slicer: cargar un estudio, ajustar ventana y nivel, medir una distancia y observar cortes axial, sagital y coronal.
1
Sigue en tu propio Colab o software mientras se muestra
2
Anota tus dudas en el chat con el número de paso
3
Guarda capturas para tu entregable
Notes: Demostración (20 min): Demostración en 3D Slicer: cargar un estudio, ajustar ventana y nivel, medir una distancia y observar cortes axial, sagital y coronal.

## Slide 17
Práctica en salas virtuales
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
25
minutos
salas de 4 personas
Salas de 4 personas: para tres patologías, elegir la modalidad más adecuada y justificar con contraste, riesgo y costo.
Moderador/a
Cuida el tiempo y da la palabra.
Ejecutor/a
Comparte pantalla y corre el ejercicio.
Verificador/a
Revisa resultados y unidades.
Relator/a
Resume hallazgos en el documento.
Notes: Abrir las salas en Zoom y asignar roles. Pasar por cada sala durante el trabajo. Actividad: Salas de 4 personas: para tres patologías, elegir la modalidad más adecuada y justificar con contraste, riesgo y costo.

## Slide 18
Plenaria y discusión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Plenaria: cada sala defiende su elección. Discusión sobre acceso a estas tecnologías en hospitales de la región.
1
Claridad
La explicación se entiende sin ver el código.
2
Evidencia
Respalda con datos, métricas o cálculos.
3
Seguridad del paciente
Considera el riesgo de equivocarse.
Notes: Plenaria (15 min). Criterios de la rúbrica de coevaluación: claridad, evidencia y seguridad del paciente. Plenaria: cada sala defiende su elección. Discusión sobre acceso a estas tecnologías en hospitales de la región.

## Slide 19
Quiz de cierre (Google Forms)
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1
¿Qué modalidades usan radiación ionizante?
2
¿Qué valor tiene el agua en unidades Hounsfield?
3
¿Qué guarda la cabecera de un archivo DICOM?
4
¿Por qué anonimizar las imágenes?
5
¿Por qué dividir por paciente y no por imagen?
Notes: Respuestas esperadas: 1. Rayos X, TAC y PET. 2. 0 HU. 3. Metadatos del paciente, del equipo y de la adquisición. 4. Para proteger la privacidad del paciente. 5. Para que imágenes del mismo paciente no estén en entrenamiento y prueba.

## Slide 20
Resumen de la clase de hoy
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
1
Cada modalidad mide algo distinto: atenuación, ecos, magnetismo o metabolismo.
2
Las unidades Hounsfield y la ventana y nivel guían la lectura de una TAC.
3
Las imágenes se anonimizan, normalizan y se dividen por paciente antes de entrenar.
Notes: Cerrar con las tres ideas clave. Pedir a un estudiante que las resuma en una frase.

## Slide 21
Después de la clase: tarea
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Analizar
40 min
Completar una tabla comparativa de las cinco modalidades (principio físico, contraste, riesgo, uso principal)
Entregable: Tabla completa
Crear
30 min
Redactar un plan de preprocesamiento para un conjunto de radiografías
Entregable: Plan de una página
Aplicar
20 min
Practicar ventana y nivel en 3D Slicer con otro estudio
Entregable: Captura con dos ventanas distintas
Notes: Explicar cada entregable y su fecha en el aula virtual.

## Slide 22
Recursos y enlaces de la sesión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
TCIA: colecciones públicas de imágenes (CT, MRI, PET)
https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/Collections
The public cancer radiology imaging collections of TCIA (Scientific Data)
https://www.nature.com/articles/sdata2017124
3D Slicer
https://www.slicer.org/
Chest X-Ray Images, Pneumonia (Kaggle)
https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia
Enlaces confirmados por búsqueda web el 30/09/2026; ábrelos una vez antes de la clase.
Notes: Compartir este enlace en el chat al final de la clase.

## Slide 23
Próxima clase: Semana 8
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 7
Introducción al deep learning y a las redes neuronales
Explica cómo funciona una neurona artificial y una red multicapa, y entrena una red pequeña identificando el efecto de sus hiperparámetros.
Antes de esa clase
Cursar el módulo de redes neuronales del Machine Learning Crash Course
Jugar 15 minutos con TensorFlow Playground y anotar qué cambia al agregar capas
Leer la sección de perceptrón multicapa de scikit-learn
Notes: Adelanto de la semana 8. Recordar las actividades previas y su duración.