## Slide 1
SISTEMAS BIOMECATRONICOS
Semana 6: Práctica con señales biomédicas: ECG (EKG) y PPG
ESPOL · Clase virtual de 1 h 45 min · Taxonomía de Bloom
Notes: Presentación de la sesión 6 de 14. Dar la bienvenida, verificar audio y video, y recordar las reglas de participación.

## Slide 2
Objetivos de clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
Recordar
Recordar las ondas P, QRS y T del ECG y la forma de un pulso de PPG.
Comprender
Explicar cómo se obtiene la frecuencia cardiaca desde ECG y desde PPG.
Aplicar
Aplicar detección de picos R y de pulsos con NeuroKit2 sobre registros de PhysioNet.
Analizar
Analizar diferencias entre latidos normales y arrítmicos usando características de intervalo.
Evaluar
Evaluar la concordancia entre la frecuencia cardiaca del ECG y la del PPG.
Crear
Crear un clasificador de latidos con características de RR.
Notes: Leer los seis objetivos, uno por cada nivel de la taxonomía de Bloom revisada. Al final de la clase el quiz verifica los primeros niveles y la tarea cubre los superiores. Resultado de aprendizaje: Detecta picos R y pulsos, calcula frecuencia cardiaca y variabilidad, y clasifica latidos con características extraídas de ECG y PPG.

## Slide 3
Resumen de la clase anterior
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
Semana 5: Práctica con señales biomédicas: EMG y EEG
1
EMG y EEG se filtran, se dividen en ventanas y se resumen con características.
2
RMS sirve para EMG y la potencia por bandas (alfa, beta) para EEG.
3
Reconocer artefactos es parte del análisis, no un detalle.
Notes: Repaso de la semana 5. Pedir a dos estudiantes que expliquen una idea con sus palabras antes de avanzar. Resultado previo: Preprocesa señales EMG y EEG, extrae características y entrena un clasificador sencillo con ellas.

## Slide 4
Agenda de la sesión: 105 minutos
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
0–10 min
Apertura
Recordar
10 min
10–30 min
Exposición
Comprender
20 min
30–50 min
Demostración en vivo
Aplicar
20 min
50–55 min
Pausa
Descanso
5 min
55–80 min
Práctica en salas virtuales
Analizar
25 min
80–95 min
Plenaria y discusión
Evaluar
15 min
95–105 min
Cierre y evaluación
Crear
10 min
Notes: Paso a paso de la clase: 0–10 min · Apertura: Repaso de EMG y EEG, y del pipeline de señal. Objetivos de la sesión. 10–30 min · Exposición: Exposición: anatomía del ECG, forma del pulso de PPG, intervalos RR, frecuencia cardiaca y variabilidad. Arritmias frecuentes. 30–50 min · Demostración en vivo: Demostración en Colab: leer un registro de PhysioNet, detectar picos R y pulsos y calcular frecuencia cardiaca. 50–55 min · Pausa: Pausa de 5 minutos. 55–80 min · Práctica en salas virtuales: Salas de 4 personas: comparar la frecuencia cardiaca de ECG y PPG y clasificar latidos con características de RR. 80–95 min · Plenaria y discusión: Plenaria: cada sala presenta su comparación. Discusión sobre limitaciones del PPG en movimiento y con perfusión baja. 95–105 min · Cierre y evaluación: Quiz en Google Forms, publicación de la tarea y adelanto de la semana 7 (imágenes médicas).

## Slide 5
Cómo trabajaremos: niveles de Bloom en la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
1. Recordar
Apertura y repaso rápido
2. Comprender
Exposición con ejemplos
3. Aplicar
Demostración en vivo
4. Analizar
Práctica en salas virtuales
5. Evaluar
Plenaria y rúbrica
6. Crear
Cierre, quiz y tarea
Notes: La sesión recorre los seis niveles de la taxonomía de Bloom revisada, de recordar a crear, con una actividad para cada uno.

## Slide 6
Lo que preparaste antes de la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
Comprender
25 min
Ver la descripción del conjunto MIT-BIH y anotar las clases de latidos
Entregable: Lista de clases de latidos
Comprender
20 min
Revisar la descripción del conjunto BIDMC con ECG, PPG y respiración
Entregable: Frecuencia de muestreo y duración
Aplicar
25 min
Instalar NeuroKit2 en Colab y ejecutar el ejemplo de ECG
Entregable: Gráfica del ECG con picos
Notes: Preguntar al grupo quién completó cada actividad previa y qué dudas surgieron. Usar sus respuestas para ajustar el ritmo de la exposición.

## Slide 7
Anatomía del ECG
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
1
Onda P
Despolarización de las aurículas.
2
Complejo QRS
Despolarización de los ventrículos; es el pico que se detecta.
3
Onda T
Repolarización de los ventrículos.
4
Intervalo RR
Tiempo entre dos picos R consecutivos.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 8
El pulso del PPG
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
1
Emisor y detector
Un LED ilumina la piel y un fotodetector mide la luz.
2
Volumen de sangre
Cada latido cambia la absorción de luz.
3
Pico sistólico
El máximo de cada pulso marca el latido.
4
Muesca dicrótica
Pequeña depresión en la bajada del pulso.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 9
Frecuencia cardiaca
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
FC (lpm) = 60 / RR (s)
1
Ejemplo
RR de 0,8 s equivale a 75 latidos por minuto.
2
Desde PPG
Se usa el intervalo entre picos de pulso.
3
Variabilidad
Cambios entre intervalos sucesivos: HRV.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 10
Detección de picos R
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
1
Filtrar
Pasa banda para resaltar el QRS.
2
Derivar
Resaltar las pendientes rápidas.
3
Elevar al cuadrado
Hacer positivos y acentuar los picos.
4
Integrar
Promedio móvil sobre una ventana.
5
Umbral adaptativo
Decidir qué picos son latidos (Pan-Tompkins).
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 11
Variabilidad de la frecuencia cardiaca
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
1
SDNN
Desviación estándar de los intervalos normales.
2
RMSSD
Raíz del promedio de diferencias sucesivas; refleja actividad vagal.
3
pNN50
Porcentaje de diferencias sucesivas mayores a 50 ms.
4
LF/HF
Razón entre bandas de baja y alta frecuencia.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 12
Conjunto MIT-BIH de arritmias
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
48
registros de media hora
360 Hz
frecuencia de muestreo
≈ 110 000
latidos anotados
Anotaciones de cardiólogos para cada latido; 47 sujetos.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 13
Conjunto BIDMC: ECG, PPG y respiración
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
53
registros de 8 minutos
125 Hz
frecuencia de muestreo
3
señales: ECG, PPG y respiración
Pacientes en cuidados críticos; incluye anotaciones manuales de respiraciones.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 14
Clasificar latidos con características de RR
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
1
RR previo y posterior
Latidos prematuros acortan el intervalo previo.
2
Ancho del QRS
Latidos ventriculares suelen ser más anchos.
3
Amplitud
Cambios de amplitud respecto al latido normal.
4
Clases
Normal, ventricular y supraventricular como punto de partida.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 15
Límites y ventajas del PPG
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
Limitaciones
Sensible al movimiento de la muñeca
Falla con perfusión baja
La pigmentación de la piel puede afectar la señal
Ventajas
No invasivo y de bajo costo
Se integra en relojes y anillos
Permite monitoreo continuo
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 16
Demostración en vivo
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
Qué haremos (20 min)
Demostración en Colab: leer un registro de PhysioNet, detectar picos R y pulsos y calcular frecuencia cardiaca.
1
Sigue en tu propio Colab o software mientras se muestra
2
Anota tus dudas en el chat con el número de paso
3
Guarda capturas para tu entregable
Notes: Demostración (20 min): Demostración en Colab: leer un registro de PhysioNet, detectar picos R y pulsos y calcular frecuencia cardiaca.

## Slide 17
Práctica en salas virtuales
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
25
minutos
salas de 4 personas
Salas de 4 personas: comparar la frecuencia cardiaca de ECG y PPG y clasificar latidos con características de RR.
Moderador/a
Cuida el tiempo y da la palabra.
Ejecutor/a
Comparte pantalla y corre el ejercicio.
Verificador/a
Revisa resultados y unidades.
Relator/a
Resume hallazgos en el documento.
Notes: Abrir las salas en Zoom y asignar roles. Pasar por cada sala durante el trabajo. Actividad: Salas de 4 personas: comparar la frecuencia cardiaca de ECG y PPG y clasificar latidos con características de RR.

## Slide 18
Plenaria y discusión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
Plenaria: cada sala presenta su comparación. Discusión sobre limitaciones del PPG en movimiento y con perfusión baja.
1
Claridad
La explicación se entiende sin ver el código.
2
Evidencia
Respalda con datos, métricas o cálculos.
3
Seguridad del paciente
Considera el riesgo de equivocarse.
Notes: Plenaria (15 min). Criterios de la rúbrica de coevaluación: claridad, evidencia y seguridad del paciente. Plenaria: cada sala presenta su comparación. Discusión sobre limitaciones del PPG en movimiento y con perfusión baja.

## Slide 19
Quiz de cierre (Google Forms)
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
1
¿Qué onda del ECG se usa para detectar latidos?
2
Calcula la FC si RR = 0,6 s.
3
¿Qué mide el PPG?
4
Nombra una limitación del PPG.
5
¿Qué característica ayuda a detectar un latido prematuro?
Notes: Respuestas esperadas: 1. El complejo QRS, en especial el pico R. 2. 60 / 0,6 = 100 lpm. 3. Cambios ópticos del volumen de sangre en cada latido. 4. Sensibilidad al movimiento o perfusión baja. 5. Un RR previo más corto de lo normal.

## Slide 20
Resumen de la clase de hoy
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
1
La frecuencia cardiaca sale del intervalo RR: FC = 60 / RR.
2
El PPG detecta pulsos por cambios ópticos y es sensible al movimiento.
3
Las características de intervalo ayudan a separar latidos normales de arrítmicos.
Notes: Cerrar con las tres ideas clave. Pedir a un estudiante que las resuma en una frase.

## Slide 21
Después de la clase: tarea
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
Aplicar
45 min
Entregar el cuaderno con la detección de picos y la comparación ECG frente a PPG
Entregable: Cuaderno con gráficas
Evaluar
25 min
Escribir cuándo un PPG de muñeca no es confiable y qué alternativas propondrías
Entregable: Texto de media página
Crear
20 min
Proponer una característica nueva para separar latidos normales de arrítmicos
Entregable: Propuesta en el foro
Notes: Explicar cada entregable y su fecha en el aula virtual.

## Slide 22
Recursos y enlaces de la sesión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet)
https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
BIDMC PPG and Respiration Dataset (PhysioNet)
https://physionet.org/content/bidmc/1.0.0/
Google Colab
https://colab.research.google.com/
NeuroKit2 en PyPI
https://pypi.org/project/neurokit2/
Enlaces confirmados por búsqueda web el 30/09/2026; ábrelos una vez antes de la clase.
Notes: Compartir este enlace en el chat al final de la clase.

## Slide 23
Próxima clase: Semana 7
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 6
Imágenes médicas: rayos X, TAC, ecografía, resonancia magnética y PET
Compara las modalidades de imagen médica según física, contraste, riesgos y aplicaciones, y prepara imágenes para modelos de ML.
Antes de esa clase
Leer la descripción de las colecciones de TCIA y elegir una con CT, MRI o PET
Descargar e instalar 3D Slicer
Ver la estructura del conjunto de radiografías de tórax
Notes: Adelanto de la semana 7. Recordar las actividades previas y su duración.