## Slide 1
SISTEMAS BIOMECATRONICOS
Semana 13: Biomecánica del movimiento y esfuerzos de tensión y compresión en huesos
ESPOL · Clase virtual de 1 h 45 min · Taxonomía de Bloom
Notes: Presentación de la sesión 13 de 14. Dar la bienvenida, verificar audio y video, y recordar las reglas de participación.

## Slide 2
Objetivos de clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
Recordar
Recordar las ecuaciones de esfuerzo (sigma = F/A), deformación (epsilon = dL/L0) y módulo de Young (E = sigma/epsilon).
Comprender
Explicar la diferencia entre tensión, compresión, flexión y torsión en un hueso.
Aplicar
Resolver paso a paso el esfuerzo axial y de flexión de un fémur modelado como cilindro hueco.
Analizar
Analizar cómo cambia el esfuerzo al variar el diámetro interno o la carga.
Evaluar
Evaluar el resultado frente a la resistencia del hueso cortical y calcular el factor de seguridad.
Crear
Proponer un modelo simplificado de la marcha con OpenSim o con cálculo manual.
Notes: Leer los seis objetivos, uno por cada nivel de la taxonomía de Bloom revisada. Al final de la clase el quiz verifica los primeros niveles y la tarea cubre los superiores. Resultado de aprendizaje: Describe el movimiento del cuerpo con variables biomecánicas y calcula esfuerzo, deformación y esfuerzo de flexión en un hueso largo con sus ecuaciones.

## Slide 3
Resumen de la clase anterior
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
Semana 12: Segmentación de tumores cerebrales con la arquitectura U-Net
1
U-Net segmenta píxel a píxel con un camino de contracción, uno de expansión y saltos.
2
Las conexiones de salto conservan el detalle espacial.
3
Dice e IoU miden qué tanto coincide la máscara predicha con la de referencia.
Notes: Repaso de la semana 12. Pedir a dos estudiantes que expliquen una idea con sus palabras antes de avanzar. Resultado previo: Explica la arquitectura U-Net y segmenta anomalías en resonancia magnética cerebral, evaluando el resultado con Dice e IoU.

## Slide 4
Agenda de la sesión: 105 minutos
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
0–10 min
Apertura
Recordar
10 min
10–30 min
Exposición
Comprender
20 min
30–50 min
Demostración en vivo
Aplicar
20 min
50–55 min
Pausa
Descanso
5 min
55–80 min
Práctica en salas virtuales
Analizar
25 min
80–95 min
Plenaria y discusión
Evaluar
15 min
95–105 min
Cierre y evaluación
Crear
10 min
Notes: Paso a paso de la clase: 0–10 min · Apertura: Repaso de U-Net y de la tarea. Panorama de la biomecánica: cinemática, cinética y carga en articulaciones durante la marcha. 10–30 min · Exposición: Exposición: esfuerzo, deformación, módulo de Young, flexión (sigma = M c / I), inercia de un cilindro hueco y valores típicos del hueso cortical como supuestos de trabajo. 30–50 min · Demostración en vivo: Resolución en vivo del ejemplo de la hoja: fémur como cilindro hueco con carga axial y excéntrica; cálculo paso a paso de A, sigma, epsilon, I y sigma de flexión. 50–55 min · Pausa: Pausa de 5 minutos. 55–80 min · Práctica en salas virtuales: Salas de 4 personas: cambiar el diámetro interno y la carga en el ejemplo, registrar el cambio en el esfuerzo y calcular el factor de seguridad. 80–95 min · Plenaria y discusión: Plenaria: cada sala presenta su resultado. Discusión sobre osteoporosis (menor diámetro efectivo) y sobre las simplificaciones del modelo. 95–105 min · Cierre y evaluación: Quiz en Google Forms, publicación de la tarea y adelanto de la semana 14 (elementos finitos del fémur).

## Slide 5
Cómo trabajaremos: niveles de Bloom en la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
1. Recordar
Apertura y repaso rápido
2. Comprender
Exposición con ejemplos
3. Aplicar
Demostración en vivo
4. Analizar
Práctica en salas virtuales
5. Evaluar
Plenaria y rúbrica
6. Crear
Cierre, quiz y tarea
Notes: La sesión recorre los seis niveles de la taxonomía de Bloom revisada, de recordar a crear, con una actividad para cada uno.

## Slide 6
Lo que preparaste antes de la clase
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
Comprender
40 min
Leer la sección de esfuerzo, deformación y módulo elástico
Entregable: Resumen con las tres ecuaciones
Comprender
25 min
Leer la sección de elasticidad y plasticidad y anotar el límite elástico
Entregable: Dibujo de una curva esfuerzo-deformación
Comprender
20 min
Ver la introducción de OpenSim al modelado musculoesquelético
Entregable: Tres preguntas anotadas
Notes: Preguntar al grupo quién completó cada actividad previa y qué dudas surgieron. Usar sus respuestas para ajustar el ritmo de la exposición.

## Slide 7
Biomecánica del movimiento
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
1
Cinemática
Describe posición, velocidad y ángulos sin considerar las fuerzas.
2
Cinética
Relaciona fuerzas y momentos con el movimiento.
3
Antropometría
Masas, longitudes e inercias de los segmentos.
4
Electromiografía
Muestra cuándo se activa cada músculo.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 8
Fases de la marcha
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
1
Contacto inicial
El talón toca el suelo.
2
Respuesta a la carga
El peso pasa a la pierna de apoyo.
3
Apoyo medio
El cuerpo avanza sobre el pie.
4
Despegue
El pie se impulsa y deja el suelo.
5
Balanceo
La pierna avanza para el siguiente paso.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 9
Esfuerzo y deformación
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
σ = F / A ε = ΔL / L₀
1
Esfuerzo
Fuerza por unidad de área, en pascales (Pa).
2
Deformación
Cambio relativo de longitud, sin unidades.
3
Límite elástico
Hasta ahí el material recupera su forma.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 10
Módulo de Young
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
E = σ / ε
1
Significado
Rigidez del material en su zona elástica.
2
Hueso cortical
Se usa como supuesto de trabajo unos 17 GPa.
3
Comparación
El acero es cerca de diez veces más rígido.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 11
Tipos de carga en un hueso
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
1
Tensión
Estira el hueso a lo largo de su eje.
2
Compresión
Lo acorta; es la carga principal del fémur al estar de pie.
3
Flexión
Lo curva; combina tensión y compresión en la sección.
4
Torsión
Lo retuerce alrededor de su eje.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 12
Esfuerzo de flexión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
σ = M · c / I
1
M
Momento flector: fuerza por brazo de palanca.
2
c
Distancia del eje neutro a la fibra más alejada.
3
I
Momento de inercia de la sección.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 13
Fémur como cilindro hueco
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
I = π (Dₒ⁴ − Dᵢ⁴) / 64
1
Área
A = π/4 (Dₒ² − Dᵢ²).
2
Supuestos
Sección uniforme y material homogéneo.
3
Utilidad
Modelo simple para comparar con elementos finitos.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 14
Ejemplo resuelto (hoja de cálculo)
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
4,15 MPa
esfuerzo axial con F = 2100 N
43,1 MPa
esfuerzo de flexión con 50 mm de excentricidad
3,6
factor de seguridad con 170 MPa de resistencia
Valores de trabajo para enseñanza; contrástalos con la literatura antes de diseñar.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 15
Osteoporosis y factor de seguridad
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
1
Menor densidad
Disminuyen la rigidez y la resistencia del hueso.
2
Cortical más delgada
Sube el esfuerzo para la misma carga.
3
Factor de seguridad
FS = resistencia / esfuerzo máximo.
4
Consecuencia
Un FS bajo aumenta el riesgo de fractura.
Notes: Tiempo de exposición aproximado: 2 minutos. Pedir un ejemplo del grupo antes de pasar a la siguiente diapositiva.

## Slide 16
Demostración en vivo
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
Qué haremos (20 min)
Resolución en vivo del ejemplo de la hoja: fémur como cilindro hueco con carga axial y excéntrica; cálculo paso a paso de A, sigma, epsilon, I y sigma de flexión.
1
Sigue en tu propio Colab o software mientras se muestra
2
Anota tus dudas en el chat con el número de paso
3
Guarda capturas para tu entregable
Notes: Demostración (20 min): Resolución en vivo del ejemplo de la hoja: fémur como cilindro hueco con carga axial y excéntrica; cálculo paso a paso de A, sigma, epsilon, I y sigma de flexión.

## Slide 17
Práctica en salas virtuales
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
25
minutos
salas de 4 personas
Salas de 4 personas: cambiar el diámetro interno y la carga en el ejemplo, registrar el cambio en el esfuerzo y calcular el factor de seguridad.
Moderador/a
Cuida el tiempo y da la palabra.
Ejecutor/a
Comparte pantalla y corre el ejercicio.
Verificador/a
Revisa resultados y unidades.
Relator/a
Resume hallazgos en el documento.
Notes: Abrir las salas en Zoom y asignar roles. Pasar por cada sala durante el trabajo. Actividad: Salas de 4 personas: cambiar el diámetro interno y la carga en el ejemplo, registrar el cambio en el esfuerzo y calcular el factor de seguridad.

## Slide 18
Plenaria y discusión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
Plenaria: cada sala presenta su resultado. Discusión sobre osteoporosis (menor diámetro efectivo) y sobre las simplificaciones del modelo.
1
Claridad
La explicación se entiende sin ver el código.
2
Evidencia
Respalda con datos, métricas o cálculos.
3
Seguridad del paciente
Considera el riesgo de equivocarse.
Notes: Plenaria (15 min). Criterios de la rúbrica de coevaluación: claridad, evidencia y seguridad del paciente. Plenaria: cada sala presenta su resultado. Discusión sobre osteoporosis (menor diámetro efectivo) y sobre las simplificaciones del modelo.

## Slide 19
Quiz de cierre (Google Forms)
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
1
Escribe la fórmula del esfuerzo.
2
¿Qué mide el módulo de Young?
3
Calcula σ con F = 1000 N y A = 500 mm².
4
¿Qué dice el factor de seguridad?
5
¿Por qué la osteoporosis aumenta el riesgo de fractura?
Notes: Respuestas esperadas: 1. σ = F / A. 2. La rigidez del material: E = σ / ε. 3. 2 N/mm², es decir 2 MPa. 4. Cuántas veces la resistencia supera el esfuerzo máximo. 5. Reduce la resistencia y adelgaza la cortical, lo que sube el esfuerzo.

## Slide 20
Resumen de la clase de hoy
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
1
Esfuerzo σ = F/A, deformación ε = ΔL/L0 y módulo de Young E = σ/ε describen el hueso.
2
En flexión, σ = M·c/I, y en un cilindro hueco I = π(Do⁴ − Di⁴)/64.
3
El factor de seguridad compara la resistencia con el esfuerzo máximo.
Notes: Cerrar con las tres ideas clave. Pedir a un estudiante que las resuma en una frase.

## Slide 21
Después de la clase: tarea
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
Aplicar
50 min
Resolver dos problemas propuestos de esfuerzo y flexión, con unidades y procedimiento completo
Entregable: Problemas resueltos con unidades
Evaluar
20 min
Explicar en un párrafo cómo la osteoporosis cambia el factor de seguridad del fémur
Entregable: Párrafo con cálculo de apoyo
Aplicar
25 min
Instalar OpenSim o revisar el tutorial para la semana siguiente
Entregable: Captura de instalación o de tutorial
Notes: Explicar cada entregable y su fecha en el aula virtual.

## Slide 22
Recursos y enlaces de la sesión
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
OpenStax: esfuerzo, deformación y módulo elástico
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/12-3-stress-strain-and-elastic-modulus
OpenStax: elasticidad y plasticidad
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/12-4-elasticity-and-plasticity
OpenSim Tutorial 1: introducción al modelado musculoesquelético
https://opensimconfluence.atlassian.net/wiki/spaces/OpenSim/pages/53088700/Tutorial+1+-+Intro+to+Musculoskeletal+Modeling
OpenSim (SimTK)
https://simtk.org/projects/opensim
Enlaces confirmados por búsqueda web el 30/09/2026; ábrelos una vez antes de la clase.
Notes: Compartir este enlace en el chat al final de la clase.

## Slide 23
Próxima clase: Semana 14
SISTEMAS BIOMECATRONICOS · Semana 13
Análisis por elementos finitos del fémur y cierre del curso
Plantea un modelo de elementos finitos de un fémur (geometría, malla, material, cargas, condiciones de borde), interpreta la distribución de esfuerzos y presenta el proyecto final.
Antes de esa clase
Leer la revisión de análisis por elementos finitos del fémur humano
Hacer el tutorial de FEM de FreeCAD hasta obtener resultados
Revisar el estudio de fémur distal con y sin osteoartritis
Notes: Adelanto de la semana 14. Recordar las actividades previas y su duración.